## Slide 1: Venstre ventrikels systoliske funktion

## Slide 2: Systole
½
LV tryk (mmHg)
Hastighed mitralring ( m/s)
EKG
Mitral lukning
Aorta åbning
Aorta lukning
Mitral Åbning
Isovolumetrisk kontraktion
Uddrivelse
Systole
Isovolumetrisk relaksation
Diastole

## Slide 3: Systole mekanik
Længdeakse funktion
Subepikardielle og subendokardielle længdegående fibre er ansvarlige for mitralplanets bevægelse ned og op (stempelfunktion).
Et skråt forløb af disse fibre giver rotation af apex i forhold til basis (torsion)
Radial funktion
Midt-myokardielle circumferentielle fibre forkorter ventrikeldiameteren.
Integreret funktion
Koordineret kontraktion af alle fiberlag

## Slide 4: Hvad er systolisk funktion ?
Ventrikel 1 (rask person)
EF= (EDV-ESV)/EDV
= (120-50)/120
= 58 %
Stroke Work
Ventrikel 2 (person med A-stenose)
EF= (EDV-ESV)/EDV
= (120-50)/120
= 58 %
Ventrikel 2 præsterer et større arbejde end ventrikel 1.
De to har samme EF=58%.
DVS. ekkokardiografiske funktionsmål er indirekte mål får ventriklens arbejdsevne som skal ses i lyset af de givne tryk og modstandsforhold
Stroke Work

## Slide 5: Systolisk funktion
Den systoliske funktion afhænger af
Myocytternes kontraktilitet (evne til at kontrahere og skabe vægspænding)
Dimensioner/geometri (i en dilateret ventrikel kræver det høj vægspænding at skabe tryk (LaPlace Lov))
Fyldnings/modstandsforhold (eng. loading conditions)
  Preload (ventre ventrikels fyldningstryk)
  Afterload/tømningsmodstand (tryk der skal genereres for at overvinde arterielt blodtryk og evt. aortaklap-modstand)

## Slide 6: Simpson biplan metode
Princip
Ventriklens volumen opfattes som en stabel ellipseformede skiver
Lilleakse og storakse af disse skiver svarer til ventrikeldiameter i 2ch og 4ch på skivens niveau
En skives volumen er en funktion af højde, lilleakse og storakse
Volumen udregnes af apparatet som summen af skivernes volumina
 4
vol. af disk =
a·b·h
h = L / antal disks
a
b
h

## Slide 7: Estimering af LVEF, Simpsons metode
LVEF=
(EDV-ESV) EDV
End Diastolic Volume
End Systolic Volume

## Slide 8: Simpsons Biplan
Begrænsninger/usikkerheder
Kræver apikalt indblik. Endokardiet bør være veldefineret
Antagelsen om ellipseformet ventrikel-tværsnit er fejlagtigt ved remodellerede ventrikler
Undgå ”ventrikelforkortning” (eng. chamber foreshortening)
Ventrikelforkortning
Transduceren er ikke placeret ved apex.
Falsk apex og forkert længdeakse

## Slide 9: Wall Motion Score Index
Princip
Hjertet inddeles i 16 segmenter (6 basale, 6 midtventrikulære og 4 apikale)
WMSI=∑score/antal segmenter
International skala | Dansk skala
1 normokinesi 2 hypokinesi 3 akinesi 4 dyskinesi 5 aneurisme/udtynding | -1 dyskinesi/aneurisme 0 akinesi 1 hypokinesi 2 normokinesi 3 hyperkinesi
Segmenterne scores visuelt baseret på bevægelighed
Den gennemsnitlige score - Wall Motion Score Index beregnes

## Slide 10: Segmenter

## Slide 11: Segmenter karforsyning og vægbenævnelse
LAD
CX
RCA
Anterior
Anterolateral
Posterolateral
Posterior
Posteroseptal
Anteroseptal

## Slide 12: Segmenter karforsyning og vægbenævnelser
Apikal
Midtventrikulær
Basal

## Slide 13: Wall Motion Score Index eksempel
1 normokinesi
2 hypokinesi
3 akinesi
4 dyskinesi
5 aneurisme/udtynding
1
1
2
3
2
1
1
3
4
4
2
1
1
1
4
2
Notes: LAD infarkt

## Slide 14: Beregning af LVEF ud fra WMSI
Dansk skala
LVEF estimeres ud fra WMSI1
International skala
Ved omskrivning af formel ovenfor. Segmenter med dyskinesi (=4) eller aneurisme/udtynding (=5) indgår i beregningen af LVEF som akinesi (= 3)
1. Berning J et al. Cardiology 1992;80:257-266.
Dansk skala
-1 dyskinesi/aneurisme 0 akinesi 1 hypokinesi 2 normokinesi 3 hyperkinesi
International skala
1 normokinesi 2 hypokinesi 3 akinesi 4 dyskinesi 5 aneurisme/udtynding

## Slide 15: Beregning af LVEF ud fra WMSI
International skala
WMSI = (10+13+7)/16=1.88
EF =(3-WMSI)*30%
=(3-1.88)*30%
= 34 %
1
1
2
3
2
1
1
3
4
4
2
1
1
1
4
2
Notes: LAD infarkt

## Slide 16: Wall Motion Score Index
Begrænsninger
Uegnet ved global hypokinesi
  Global normokinesi: LVEF = (3-1) x 0,30 = 0,60
  Global hypokinesi: LVEF = (3-2) x 0,30 = 0,30
    Altså kun muligt at beregne EF i spring på 0,30
  Er som de andre metoder afhængig af observatørens erfaring
Fordele
Kan gennemføres ved de fleste patienter med regionale bevægeforstyrrelser
Metoden er hurtig

## Slide 17: Supplerende metoder Forkortningsfraktionen (FS)
Princip
Den brøkdel som venstre ventrikels fiberomkreds forkorter sig under kontraktionen
Fiberomkreds i diastole = πLVEDD
Fiberomkreds i systole = πLVESD
LVEDD
LVESD
FS = (πLVEDD - πLVESD) / πLVEDD = (LVEDD-LVESD) / LVEDD
LVEF kan skønnes til:
LVEF = FS x 2

## Slide 18: Supplerende metoder Forkortningsfraktionen (FS)
Begrænsninger
FS afspejler alene den radiale funktion
kræver homogen vægbevægelse og geometri
Pas på med vinkelfejl!
Metoden har før haft stor udbredelse, men anbefales nu ikke

## Slide 19: Supplerende metoder Mitral Annular Plane Systolic Excursion (MAPSE)
Princip
Benytter forholdet at der er korrelation mellem LVEF og mitralplanets apikale displacering
Ved dårligt indblik er det vanskelig at måle EF med ovenfor nævnte metoder.
Som regel kan mitralringen ses fra apikale projektioner
LVEF kan groft estimeres som:
LVEF (%) = 5.5 x MAPSE (mm) – 5
Med M-mode udmåles mitralringens maksimale bevægelse mod apex lateralt/septalt (4 kammer) og anterior/posteriort (2 kammer)
Middelværdien af disse 4 tal udgør MAPSE
Ved normal ventrikelfunktion er MAPSE>11 mm

## Slide 20: Supplerende metoder Mitral Annular Plane Systolic Excursion (MAPSE)
Begrænsninger/usikkerheder
Metoden ser alene på længdeaksefunktionen
Særligt patienter med højt afterload (hypertension eller aortastenose) kan have isoleret nedsat længdeaksefunktion med normal radial funktion og god EF

## Slide 21: Supplerende metoder Mitral septal afstanden (eng. mitral valve E-point septal separation)
Princip
  mitralklappens bevægelighed i diastolen er en funktion af det transmitrale flow - jo højere flow des større bevægeudslag.
  Mitral septal afstanden øges ved systolisk svigt og dilatation af venstre ventrikel
kan ikke anvendes ved mitral sklerose/stenose og aortainsufficiens (insufficiensjettet hindrer mitralklappens åbning)
Mitral-septal afstanden (MSS) udmåles ved E-punktet som den mindste afstand mellem forreste fligs spids og septum i et parasternalt M-mode scan
Ved fravær af regionale hypokinesi er en normal MSS (<0.7 cm) en god indikator på at der er bevaret systolisk funktion.

## Slide 22: Eksempler
Patient med svigt af venstre (og højre) ventrikel
(Bemærk kontrast fænomen)
4CH diastole
EDV = 137 ml
ESV=107 ml
SV=30 ml
LVEF=30/137=22 %
Cardiac Output
SV*HR=30*140 /min =
4.2 l/min
4CH systole
2CH systole
2CH diastole
Planimetri
Volumina

## Slide 23: Eksempler
MAPSE medialt
5 mm
MAPSE lateralt
6 mm
MAPSE inferior
5 mm
MAPSE anterior
4 mm
LVEF (%) = 5.5 x MAPSE (mm) – 5 =
5.5*5-5 = 23 %
Samme patient MAPSE (mitralplan apikal displacering)

## Slide 24: Eksempler
Patient med STEMI. Billeder optaget kort efter Primær PCI

## Slide 25: Eksempler
Samme patient, en måned senere - Noget abnormt?
Wall motion Scoring
∑4CH ≈ 1+1+5+5+1+1 = 14
∑2CH ≈ 1+1+4+5+1+1 = 13
∑APLAX ≈ 1+2+1+1 = 5
WMSI = (14+13+5)/16 = 2
1 normokinesi
2 hypokinesi
3 akinesi
4 dyskinesi
5 aneurisme/udtynding
EF ud fra WMSI
(Husk 3 er her værste score)
WMSI = (10+10+5)/16=1.56
EF =(3-WMSI)*30%
=(3-1.56)*30%
= 43 %
Muralthrombe
EF3D= (120-56)/120=53%
Mismatch mellem EF3D og EFWMSI pga. segmenter med kompensatorisk hyperkinesi

## Slide 26: Eksempler
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
1
2
1
1
∑4CH ≈ 2+2+1+1+1+1 = 8
∑2CH ≈ 1+1+1+1+2+3 = 9
∑APLAX ≈ 1+2+1+1 = 5
WMSI = (8+9+5)/16 = 1.375
EFWMSI= (3-1.375)*0.30
= 0.49

## Slide 27: Eksempler
Samme patient
Noget besynderligt ved atriets bevægelser?
Med vævs-Doppler, der måler vævets hastigheder, demonstreres atrieflagren

## Slide 28: Eksempler Dilateret kardiomyopati
Sax
Mitralplan
Sax
Midtventrikulært
Sax
Apex

## Slide 29: Eksempler Dilateret kardiomyopati 2
Rokkende bevægelse af venstre ventrikel ved LBBB pga. af forsinket aktivering af lateralvæggen

## Slide 30: Eksempler Dilateret kardiomyopati 3
3D volumen målinger hos samme patient. Inddelingen af ventriklen svarer til segmenterne ved wall motion scoring

## Slide 31: Eksempler Forvægs infarkt
1 normokinesi
2 hypokinesi
3 akinesi
4 dyskinesi
5 aneurisme/udtynding
1
1
3
4
3
2
1
1
1
1
1
1
1
2
4
1

## Slide 32: Eksempler Bagvægs infarkt
Wall motion Scoring
∑4CH ≈ 1+1+1+1+1+2 = 7
∑2CH ≈ 1+1+1+1+2+3 = 9
∑APLAX ≈ 1+1+1+2 = 5

## Slide 33: Eksempler Bagvægs infarkt, 2D strain

## Slide 34: Eksempler Bagvægs infarkt, 3D ekko
9-Slice funktionen giver et samlet overblik over bevægeabnormiteterne, her inferiort og inferoseptalt

## Slide 35: Sammendrag
Venstre ventrikels funktion er et resultat af myokardiets kontraktilitet, ventrikelgeometri og fyldnings/modstandsforhold hjertet arbejder under
Der findes ikke én korrekt metode til vurdering af systolisk funktion
Man bør beherske flere metoder, stille sig kritisk og vurdere om det man måler passer med det visuelle